Утверждаю

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ

(наименование Заказчика)

Макеев А.С.___________

(ФИО, подпись, расшифровка, дата)

| № п/п | Наименование товара | сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии) | технические характеристики | ед. изм. | сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуемый параметр | требуемое значение | значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | Умывальники "Тюльпан" |  | Высота | <280.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина | <520.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | <615.0 |  | мм |  |
|  |  |  | цвет | Белый; голубой |  |  |  |
| 2 | Сгоны из оцинкованных труб с муфтой и контргайкой |  | Условный проход | 40 |  | мм |  |
| 3 | Трубки гибкие с зондом электротехнические гофрированные |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды | >33 |  |  |  |
|  |  |  | цвет | Серый; черный |  |  |  |
|  |  |  | внешний диаметр | >16.0 |  | мм |  |
| 4 | Тройник полипропиленовый |  | тип полипропилена | 3; 4 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр условного прохода | >16.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Рабочее давление | >10.0 |  | бар |  |
| 5 | уголок полипропиленовый |  | тип полипропилена | 3; 4 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр условного прохода | >16.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Рабочее давление | >10.0 |  | бар |  |
| 6 | отвод полипропиленовый |  | тип полипропилена | 3; 4 |  |  |  |
|  |  |  | угол отвода | >60.0 |  | градус |  |
|  |  |  | диаметр условного прохода | >16.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Рабочее давление | >10.0 |  | бар |  |
| 7 | Задвижки чугунные, параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем |  | Номинальное давление | >0.63 (6.3) |  | МПа (кгс/см2) |  |
|  |  |  | Dn | ≤100 |  | мм |  |
|  |  |  | Рабочее давление при наибольшей температуре рабочей среды | >0.63 (6.3) |  | МПа (кгс/см2) |  |
|  |  |  | Материал основных деталей | серый чугун СЧ18; серый чугун СЧ20 |  |  |  |
|  |  |  | Материал шпинделя | Сталь 20Х13; Сталь 30Х13 |  |  |  |
|  |  |  | Класс герметичности | ≥D |  |  |  |
|  |  |  | Строительная длина | ≥ 180 |  | мм |  |
|  |  |  | Наибольшая температура рабочей среды | ≥ 200 |  | °С |  |
| 8 | Лента самоклеющаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая |  | Ширина | <80 |  | мм |  |
| 9 | Лента самоклеющаяся пароизоляционная бутилкаучуковая |  | Ширина | <80 |  | мм |  |
| 10 | Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная |  | Класс | А; Б |  |  |  |
|  |  |  | Вид исполнения | I; II |  |  |  |
| 11 | Лента изоляционная |  | Ширина | ≤ 30 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | Липкость | повышенная; обычная |  |  |  |
| 12 | Подводка гибкая для воды с двумя накидными гайками |  | длина подводки | >400 |  | мм |  |
|  |  |  | материал накидных гаек | латунь |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | >+95 |  | °C |  |
|  |  |  | размер гаек | 1/2 |  | дюйм |  |
|  |  |  | рабочее давление | >6 |  | бар |  |
|  |  |  | максимальное давление | >10 |  | бар |  |
|  |  |  | диапазон температур рабочей среды | 0…+100 |  | °C |  |
|  |  |  | внутренний диаметр резинового рукава | >8 |  | мм |  |
|  |  |  | наружный диаметр резинового рукава | >12 |  | мм |  |
| 13 | Строительные гвозди |  | Диаметр | ≥ 1.4 |  | мм |  |
|  |  |  | торцевая поверхность головки | гладкая, рифленая |  |  |  |
| 14 | Известь хлорная |  | сорт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | внешний вид | Порошок белого цвета с наличием комков |  |  |  |
| 15 | настенная сплит-система | Chigo 25H3A-B155 или эквивалент | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 2.40 |  | кВт |  |
|  |  |  | Мощность в режиме обогрева | ≥ 2.40 |  | кВт |  |
|  |  |  | Расход воздуха (внутренний блок) | ≥ 500.0 |  | куб.м/ч |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность (внутренний блок) | ≤ 0.04 |  | кВт |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность при охлаждении (наружный блок) | ≤ 780.0 |  | Вт |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность при обогреве (наружный блок) | ≤ 700.0 |  | Вт |  |
|  |  |  | Рабочий ток при охлаждении (наружный блок) | ≤ 3.4 |  | А |  |
|  |  |  | Рабочий ток при обогреве (наружный блок) | ≤ 3.0 |  | А |  |
|  |  |  | Уровень шума внутреннего блока | 31.0-37.0 |  | дБ(А) |  |
|  |  |  | Уровень шума наружного блока | ≤ 49.0 |  | дБ(А) |  |
|  |  |  | Максимальная длина магистрали | ≥ 15.0 |  | м |  |
|  |  |  | Максимальный перепад высот | ≥ 5.0 |  | м |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур Нагрев | -7.0* … +24.0* |  | °С |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур Охлаждение | +18.0* … +43.0* |  | °С |  |
| 16 | Дюбель-гвоздь стальной |  | диаметр | >6.0 |  | мм |  |
|  |  |  | длина | >90.0 |  | мм |  |
| 17 | Пена монтажная |  | Огнестойкость затвердевшей пены | В2; В3 |  |  |  |
|  |  |  | Термостойкость затвердевшей пены | -90.0…+90.0 |  | ˚С |  |
| 18 | Болты |  | шаг резьбы | мелкий; крупный |  |  |  |
|  |  |  | диаметр отверстия в стержне болта (при наличии) | 1.6; 2; 2.5 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальный диаметр резьбы | 6; 8; 10 |  | мм |  |
|  |  |  | размер «под ключ» | 10; 13; 16 |  | мм |  |
|  |  |  | диаметр отверстия в головке болта (при наличии) | 2; 2.5 |  | мм |  |
| 19 | Пластина техническая тип II |  | Толщина | ≥ 2.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | степень твердости | С; С1 |  |  |  |
|  |  |  | тканевый слой | ≤ 2 |  | шт |  |
| 20 | Шурупы-саморезы |  | головка | с конусообразной головкой; с рожковой головкой; с петлевой головкой |  |  |  |
|  |  |  | Материал | из углеродистых сталей; из коррозионностойких сталей |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 3; 4 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | >3.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <60.0 |  | мм |  |
| 21 | Шурупы-саморезы, с прессшайбой, оцинкованные |  | головка | с конусообразной головкой; с рожковой головкой; с полусферической головкой |  |  |  |
|  |  |  | Материал | из углеродистых сталей; из коррозионностойких сталей |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 3; 4 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | >4.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <30.0 |  | мм |  |
| 22 | Шурупы с цинковым покрытием |  | головка | с потайной головкой; с полупотайной головкой; с полукруглой головкой |  |  |  |
|  |  |  | Материал | из углеродистых сталей; из коррозионностойких сталей |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 3, 4 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | >3.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <50.0 |  | мм |  |
| 23 | Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов |  | Длина | >950.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | >950.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | >450.0 |  | мм |  |
| 24 | Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов |  | Материал | полипропилен; полиэтилен |  |  |  |
|  |  |  | Длина | <280.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | <280.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | <120.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды | >33 |  |  |  |
|  |  |  | сечение присоединяемых проводников | 0.75 – 4.0 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Уплотнение | силикон; каучук |  |  |  |
| 25 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | морозостойкость готового покрытия | >3 |  | цикл |  |
| 26 | Арматурная сталь |  | Номер профиля | ≥ 6 |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст5пс; Ст3пс |  |  |  |
| 27 | Растворы строительные |  | марка раствора | >М50 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности | <Пк4 |  |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | портландцемент; цемент для строительных растворов, известь строительная |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | >F50 |  |  |  |
| 28 | Краска водно-дисперсионная |  | Группа | Атмосферостойкие; Ограниченно Атмосферостойкие |  |  |  |
|  |  |  | Основа | гомополимерная поливинилацетатная дисперсия; сополимерная акрилатная дисперсия; стиролбутадиеновый латекс |  |  |  |
| 29 | Грунтовка укрепляющая для минеральных поверхностей |  | Расход на один слой | 100.0 – 110.0 |  | г/м2 |  |
| 30 | Держатели с защелкой в комплекте с дюбелем и винтом для фиксации различного вида труб к стенам, потолку, полу |  | материал | из ударопрочного полипропилена; из АБС пластика |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Черный; серый |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >15.0 |  | мм |  |
| 31 | Автоматический выключатель с резьбовыми выводами для медных проводников |  | характеристика срабатывания (по току мгновенного pacцепления) | тип В; тип С |  |  |  |
|  |  |  | ток мгновенного расцепления | >48 |  | А |  |
|  |  |  | номинальный ток In | 16.0, 25.0, 40.0 |  | А |  |
|  |  |  | поперечное сечение присоединяемых проводников | 1.5*…16.0* |  | мм2 |  |
| 32 | решетки |  | конструкция | пластмассовые вентиляционные с монтажной регулировкой "живого сечения" и без регулировки, изготовляемые методом литья под давлением |  |  |  |
|  |  |  | длина | ≤ 315.0 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | ≤ 300.0 |  | мм |  |
| 33 | Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные |  | Ширина | >40.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | >30.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стали | >0.5 |  | мм |  |
| 34 | Прокладки уплотнительные |  | Тип | сплошные; с отверстием |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура | -80 … +80 |  | °С |  |
|  |  |  | Толщина стенки | >8 |  | мм |  |
| 35 | Кронштейны для крепления отопительных приборов |  | Длина | >300.0 |  | мм |  |
| 36 | Лента |  | Ширина | <20 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | >0.1 |  | мм |  |
| 37 | Олифа |  | Марка | В; ПВ |  |  |  |
| 38 | Шнур асбестовый |  | Основа | Хлопок; вискоза |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр шнура | >2.5 |  | мм |  |
| 39 | Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками | Knauf Fugen или эквивалент | Максимальный размер фракции | ≤ 0.2 |  | мм |  |
|  |  |  | Прочность на сжатие | ≥ 2 |  | МПа |  |
|  |  |  | Прочность на изгиб | ≥ 1 |  | МПа |  |
| 40 | Плинтусы поливинилхлоридные |  | Высота | >45 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина | >15 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | композиция на основе ПВХ; сополимеры винилхлорида с добавками |  |  |  |
| 41 | Грунтовка тип 1 |  | цвет | темно-красная; светло-красная; розовая |  |  |  |
| 42 | Грунтовка тип 2 |  | Цвет | желтый; белый |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость покрытия | >4 |  | циклов |  |
| 43 | Клей строительный |  | цвет клеевой пленки | белый; прозрачный |  |  |  |
| 44 | Краны шаровые латунные |  | Номинальное давление | >0.63 (6.3) |  | МПа (кгс/см2) |  |
|  |  |  | Dn | ≥ 15 |  | мм |  |
|  |  |  | герметичность затвора | А; АА |  | класс |  |
|  |  |  | исполнение | фланцевые; муфтовые |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ; ХЛ |  |  |  |
|  |  |  | Строительная длина | ≥ 75 |  | мм |  |
| 45 | Краски масляные цветные |  | Пленкообразующее вещество | Олифа Оксоль; Олифа комбинированная К-3; Олифа комбинированная К-4 |  |  |  |
|  |  |  | Группа | Атмосферостойкие; Ограниченно Атмосферостойкие |  |  |  |
|  |  |  | Цвет пленки | вишневая; темно-красная |  |  |  |
| 46 | Керамогранит глазурованный полированный |  | толщина | >7.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <450 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | >150 |  | мм |  |
| 47 | Оцинкованные стальные сварные трубы наружный диаметр 26.8 мм |  | серия | Обыкновенные; усиленные |  |  |  |
|  |  |  | точность изготовления | Обычная; повышенная |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 2.8; 3.2 |  | мм |  |
| 48 | цинкованные стальные сварные трубы наружный диаметр 42.3мм |  | серия | Обыкновенные; усиленные |  |  |  |
|  |  |  | точность изготовления | Обычная; повышенная |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 3.2; 4.0 |  | мм |  |
| 49 | Оцинкованные стальные сварные трубы наружный диаметр 33.5 мм |  | серия | Обыкновенные; усиленные |  |  |  |
|  |  |  | точность изготовления | Обычная; повышенная |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 3.2; 4.0 |  | мм |  |
| 50 | Кольца резиновые |  | Номинальный диаметр сечения | 2.5; 3 |  | мм |  |
|  |  |  | группа | ≤ 5 |  |  |  |
|  |  |  | рабочая температура верхний предел | ≥ +120 |  | °С |  |
| 51 | Сталь круглая и квадратная общего назначения |  | Класс кривизны | I; II |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр, сторона | ≥ 5 |  | мм |  |
|  |  |  | марка стали | ст1сп; ст2сп |  |  |  |
| 52 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные |  | Вид вяжущего | на цементном вяжущем; на смешанном минеральном вяжущем |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | >F15 |  |  |  |
| 53 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных труб |  | Тип | горячедеформированные; электросварные |  |  |  |
|  |  |  | толщина стенки | ≥ 3.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Точность изготовления | обычная; повышенная |  |  |  |
|  |  |  | Группа | А; Б; В |  |  |  |
|  |  |  | Термическая обработка | с термической обработкой сварного соединения; с термической обработкой по всему объему |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст6сп; Ст5сп; Ст4сп |  |  |  |
| 54 | Стяжки кабельные | DKC или эквивалент | Рабочая температура | -45* … +85* |  | °С |  |
|  |  |  | материал | полиамид 6.6; полиамид 12 |  |  |  |
| 55 | Розетки с заземляющим контактом, открытой установки штепсельные надплинтусные, с защитными шторками |  | Тип | одноместная; двухместная, с заземляющим контактом |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый; слоновая кость |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | >10.0 |  | А |  |
|  |  |  | Высота | >100.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина | >40.0 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >50.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | >220.0 |  | В |  |
|  |  |  | Тип поверхности | глянцевая; необработанная |  |  |  |
|  |  |  | Тип подключения | Винт; клемма |  |  |  |
| 56 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали |  | диаметр | >120 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина стенки | >0.9 |  | мм |  |
| 57 | Воздуховоды круглого сечения из нержавеющей стали |  | диаметр | >120 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина стенки | >0.9 |  | мм |  |
| 58 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали |  | периметр | <1200.0 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина стенки | >0.9 |  | мм |  |
| 59 | Фланцы плоские приварные из стали |  | материал фланца | сталь Ст3сп2; сталь 20 |  |  |  |
|  |  |  | DN | не менее 50 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальное давление | >0.25 (2.5) |  | МПа (кгс/см2) |  |
|  |  |  | Толщина b | ≤ 28.0 |  | мм |  |
|  |  |  | исполнение уплотнительных поверхностей | А; В |  |  |  |
|  |  |  | Температура применения минимальная | ≤ -30.0 |  | °С |  |
|  |  |  | Температура применения максимальная | ≤ +475.0 |  | °С |  |
|  |  |  | Диаметр D | ≤ 235.0 |  | мм |  |
| 60 | Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением |  | Номинальная толщина изоляции | ≥ 0.7 |  | мм |  |
|  |  |  | Напряжение | ≤ 1000.0 |  | В |  |
|  |  |  | Число жил и сечение | 1х4.0; 1х6.0 |  | мм2 |  |
| 61 | Отбойная доска для защиты стен от ударных нагрузок |  | длина | >2700 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | ≥ 200 |  | мм |  |
|  |  |  | Общая толщина | >2.5 |  | мм |  |
|  |  |  | цвет | Серый; бежевый |  |  |  |
| 62 | Смеситель для раковины рычажный |  | Длина излива | >13.0 |  | см |  |
|  |  |  | Высота излива | >9.0 |  | см |  |
|  |  |  | Максимальный расход воды | >5.5 |  | л/мин |  |
|  |  |  | Диаметр керамического картриджа | <30.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | <22.0 |  | см |  |
|  |  |  | Ширина | <6.0 |  | см |  |
|  |  |  | Минимальное давление | >0.63 |  | бар |  |
|  |  |  | Стандарт подводки | 3/8; 1/2 |  | дюйм |  |
|  |  |  | Поворот излива | >90.0 |  | град |  |
|  |  |  | Материал | бронза; латунь |  |  |  |
| 63 | Выключатель открытого типа в сборе |  | цвет | Белый; слоновая кость |  |  |  |
|  |  |  | исполнение | одноклавишный, двухклавишный |  |  |  |
|  |  |  | Длина | >40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | >40 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина | >20 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальный ток | <16 |  | А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | >220 |  | В |  |
|  |  |  | Сечение провода | <4 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50; 60 |  | Гц |  |
| 64 | ламинированное напольное покрытие |  | Толщина | >6.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина поверхностного слоя | ≤ 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | основа | МДФ; ХДФ |  |  |  |
|  |  |  | Класс нагрузки | 33; 34 |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость покрытия к истиранию | АС5; АС6 |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая поверхность | под дерево; под паркет |  |  |  |
|  |  |  | замок | Lock; Click |  |  |  |
|  |  |  | фаска | с двух сторон; с четырех сторон |  |  |  |
| 65 | Панель светодиодная с ЭПРА |  | Цвет корпуса | Белый; серебристый |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | >220 |  | В |  |
|  |  |  | коэффициент пульсации | <5 |  | % |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды | >30 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | <40 |  | Вт |  |
|  |  |  | длина | >590 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | <600 |  | мм |  |
|  |  |  | высота | >20 |  | мм |  |
|  |  |  | цветовая температура свечения светодиодов | <4200 |  | К |  |
|  |  |  | Световая отдача | >85 |  | лм/Вт |  |
|  |  |  | Световой поток | <3600 |  | Лм |  |
|  |  |  | Индекс цветопередачи (СRI) | >85 |  | Rа |  |
|  |  |  | Ресурс работы светодиодов | >25000 |  | ч |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | >0.85 |  |  |  |
|  |  |  | спад светового потока за 25000 часов | <30 |  | % |  |
| 66 | Волокно льняное |  | тип | длинное; короткое |  |  |  |
|  |  |  | номер | 8; 10; 11 |  |  |  |
| 67 | Дюбели Распорные тип 1 |  | исполнение | с шипами; с усами |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >4 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | >40 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | полипропилен; полиэтилен |  |  |  |
| 68 | Дюбели Распорные тип 2 |  | исполнение | с шипами; с усами |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >5 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | >50 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | полипропилен; полиэтилен |  |  |  |
| 69 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами |  | Диаметр дюбеля | 3.7; 4.5 |  | мм |  |
|  |  |  | покрытие | Цинковое, хроматированное; Кадмиевое, хроматированное |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр шайбы | <14 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | >30 |  | мм |  |
|  |  |  | марка стали | ст50; ст60; ст70 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | О1; О2 |  |  |  |
| 70 | Дюбель металлический рамный тип 1 |  | диаметр | >8 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | ст2; ст3 |  |  |  |
|  |  |  | длина | >150 |  | мм |  |
| 71 | Дюбель металлический рамный тип 2 |  | диаметр | >8 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | ст2; ст3 |  |  |  |
|  |  |  | длина | >170 |  | мм |  |
| 72 | Клей ПВА универсальный |  | цвет клеевой пленки | белого цвета; прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | Морозоустойчивость клеевого соединения | >4 |  | цикл |  |
| 73 | Кронштейны |  | покрытие | водостойкая краска белого цвета; водостойкая краска серого цвета |  |  |  |
|  |  |  | назначение | для крепления умывальников и моек к стенам в зданиях различного назначения |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 235 |  | мм |  |
| 74 | Пена монтажная |  | Основа | Полиуретан |  |  |  |
|  |  |  | Время отверждения при +20°C до сухого состояния | <60 |  | минут |  |
|  |  |  | предел огнестойкости | ≥ ЕI30 |  |  |  |
|  |  |  | полное высыхание | <48 |  | часов |  |
|  |  |  | температурное сопротивление краткосрочное | -45 … +135 |  | ˚С |  |
|  |  |  | температурное сопротивление долгосрочное | -45 … +95 |  | ˚С |  |
| 75 | проволочные тканые сетки |  | материал | из высоколегированной стали; из низкоуглеродистой стали |  |  |  |
|  |  |  | плотность | М; Н |  |  |  |
|  |  |  | покрытие | с цинковым покрытием; без покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Группа | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный размер стороны ячейки в свету | >4.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр проволоки | >0.6 |  | мм |  |
| 76 | Сифоны бутылочные латунные |  | отвод | вертикальный; горизонтальный |  |  |  |
|  |  |  | высота общая | ≤ 530 |  | мм |  |
|  |  |  | диаметр отводной трубы | 32; 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота гидравлического затвора | ≥ 60 |  | мм |  |
|  |  |  | тип покрытия | металлическое; неметаллическое |  |  |  |
|  |  |  | назначение покрытия | Защитное; защитно-декоративное |  |  |  |
| 77 | Сетки |  | форма ячеек | с квадратными ячейками; с прямоугольными ячейками |  |  |  |
|  |  |  | Ширина сетки | ≥ 650 |  | мм |  |
|  |  |  | длина сетки | ≥ 850 |  | мм |  |
|  |  |  | шаг стержней | ≤ 600 |  | мм |  |
|  |  |  | диаметры стержней из арматурной стали | ≥ 3 |  | мм |  |
|  |  |  | класс арматурной стали | А240; А500С; А400; В500С; А600С; Вр-I |  |  |  |
|  |  |  | Тип | с рабочей арматурой в продольном направлении диаметр которой больше диаметра распределительной арматуры; с рабочей арматурой в обоих направлениях; с рабочей арматурой в поперечном направлении диаметр которой больше диаметра распределительной арматуры; с поперечными стержнями на всю ширину сетки; со смещенными поперечными стержнями |  |  |  |
|  |  |  | расположение рабочей арматуры | с рабочей арматурой в одном из направлений и распределительной арматурой в другом направлении; с рабочей арматурой в обоих направлениях |  |  |  |
|  |  |  | Отношение меньшего диаметра стержня к большему | ≥ 0.25 |  |  |  |
| 78 | гомополимерная поливинилацетатная дисперсия |  | Морозостойкость | ≥ 4 |  | цикл |  |
|  |  |  | Марка | Д50Н; Д51С; ДФ50/5Н; ДФ51/10С |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость | низковязкая; средневязкая |  |  |  |
|  |  |  | Сорт | первый; высший |  |  |  |
|  |  |  | Пластификатор | дибутилфталат; отсутствие |  |  |  |
| 79 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | K-Flex ST или эквивалент | цвет поверхности | белый; черный |  |  |  |
|  |  |  | Температура применения | -200.0*…+105.0* |  | °C |  |
| 80 | уголки стальные для строительных металлоконструкций |  | Способ изготовления | горячекатаные, гнутые |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки b | ≥ 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина полок | ≥ 2 |  | мм |  |
| 81 | Уголки стальные горячекатаные |  | Ширина полок | >20 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст3; Ст4 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полок | ≥ 3 |  | мм |  |
|  |  |  | вид | равнополочные, неравнополочные |  |  |  |
| 82 | Смеси сухие клеевые для плиточных работ |  | Подвижность по погружению конуса | 7.5 – 9.5 |  | Пк |  |
|  |  |  | Время потребления | ≥ 2 |  | час |  |
|  |  |  | Сползание плитки | ≤ 0.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Заполнение швов | ≤ 16 |  | час |  |
|  |  |  | Адгезия к бетону в возрасте 28 суток | ≥ 1 |  | МПа |  |
| 83 | Материал рулонный из вспененного полиэтилена |  | тип | сшитый; газонаполненный |  |  |  |
|  |  |  | покрытие | фольгированный; нефольгированный |  |  |  |
|  |  |  | Температура применения | -85…+125 |  | °С |  |
|  |  |  | Группа горючести | Г1; Г2 |  |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | В1; В2 |  |  |  |
|  |  |  | толщина | >1 |  | мм |  |
|  |  |  | Плотность | <60 |  | кг/м3 |  |
|  |  |  | цвет | белый; серый |  |  |  |
|  |  |  | ширина рулона | >1 |  | м |  |
| 84 | Вихревой прямоугольный диффузор |  | Длина | >590 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | >509 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | <100 |  | мм |  |
| 85 | Дверь наружная двухстворчатая антивандальная медицинская раздвижная с автоматическим открыванием, обшивка HPL |  | высота | >2050 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >1350 |  | мм |  |
| 86 | Дверные конструкции с сэндвич панелями, белые, облицовка свинцовыми листами с двух сторон |  | высота | >1950 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >1150 |  | мм |  |
| 87 | Дверные конструкции с сэндвич панелями, белые тип 1 |  | высота | >2010 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >720 |  | мм |  |
| 88 | Дверные конструкции с сэндвич панелями, белые тип 2 |  | высота | >2010 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >1050 |  | мм |  |
| 89 | Двери автоматические раздвижные ударостойкие (антивандальные) медицинские тип 1 |  | высота | >2010 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >1250 |  | мм |  |
| 90 | Двери автоматические раздвижные ударостойкие (антивандальные) медицинские тип 2 |  | высота | >2010 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >1050 |  | мм |  |
| 91 | Герметик |  | Плотность (ISO 1183) | <2.6 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | Твердость (ISO 868) | >12 |  | Shore A |  |
|  |  |  | Температура нанесения | 0 ... +55 |  | °C |  |
|  |  |  | Термостойкость в затвердевшем виде | -25…+85 |  | °C |  |
|  |  |  | Высыхание поверхности (23 °C, 50 % RH) | <60 |  | мин |  |
|  |  |  | Вулканизация | >0.25 |  | мм/день |  |
|  |  |  | Модуль упругости при 100 % удлинения | <0.35 |  | N/мм² |  |
| 92 | Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками | CERESIT CE 40 Aquastatic или эквивалент | Время потребления | ≥ 2 |  | час |  |
|  |  |  | Возможность технологического прохода | ≥ 8 |  | час |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | -50*…+70* |  | °C |  |
| 93 | Клей |  | Марка | 88НП; 88Н |  |  |  |
|  |  |  | температура эксплуатации | -80.0 … +80.0 |  | °С |  |
| 94 | Напорные многослойные трубы для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и отопления |  | Тип | M; P |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр | ≤ 25.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальная толщина стенки труб | ≥ 2.0 |  | мм |  |
|  |  |  | слои, рассчитанные на нагрузку | >1 |  | шт |  |
|  |  |  | SDRр | ≤ 10.0 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полимера | ≥ 1.2 |  | мм |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление | <2.0 (20.0) |  | Мпа (бар) |  |
| 95 | лоток |  | Ширина | >150.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <3500.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | >40.0.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | >0.5 |  | мм |  |
| 96 | короб металлический |  | высота | >200 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >500 |  | мм |  |
| 97 | Кран ½" американка с накидной гайкой |  | Максимальное давление | >25 |  | бар |  |
|  |  |  | Ручка | Рычаг; бабочка |  |  |  |
| 98 | Радиаторы биметаллические секционные |  | Размеры секции, длина | <85 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальная теплоотдача одной секции | >0.182 |  | кВт |  |
|  |  |  | Температура теплоносителя (максимальная) | >+105 |  | °С |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление теплоносителя | >1.0 (10.0) |  | Мпа (кгс/см2) |  |
|  |  |  | Размеры секции, высота | <585 |  | мм |  |
|  |  |  | Размеры секции, глубина | >80 |  | мм |  |
|  |  |  | Объем теплоносителя в секции | >0.15 |  | л |  |
| 99 | Пластина техническая |  | Климатическое исполнение | У2; У3.1; УХЛ2; УХЛ4; Т2; Т3; ОМ2; ОМ4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | атмосферомаслостойкая; тепломорозокислотощелочестойкая; маслобензостойкая |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | >2 |  | мм |  |
|  |  |  | степень твердости | С; С1; М; Т; Т1; Т2; М1; С2 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | формовые; неформовые |  |  |  |
|  |  |  | тканевый слой | 2; отсутствие |  | шт |  |
|  |  |  | температурный интервал | -60*…+80* |  | ˚С |  |
| 100 | Растворы строительные тип 2 |  | Основное назначение | облицовочные; штукатурные |  |  |  |
|  |  |  | Применяемое вяжущее | на вяжущем одного вида; на смешанных вяжущих |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность | тяжелые; легкие |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F50; F75 |  |  |  |
|  |  |  | Вяжущее тип 1 | гипсовые вяжущие; известь строительная; цемент для строительных растворов; портландцемент; шлакопортландцемент |  |  |  |
|  |  |  | Марка раствора | М100; М75 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности | Пк2; Пк3; Пк4 |  |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | песок для строительных работ; золошлаковый песок; пористые пески |  |  |  |
|  |  |  | вяжущее тип 2 | гипсовые вяжущие; известь строительная; цемент для строительных растворов; портландцемент; шлакопортландцемент |  |  |  |
| 101 | Автоматическая раздвижная дверь для рентгенкабинета |  | высота | >2150 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >2320 |  | мм |  |
| 102 | Картон строительный |  | толщина | >6.0 |  | мм |  |
|  |  |  | исполнение | Однослойный; многослойный |  |  |  |
| 103 | Лента термоизоляционная |  | ширина | >40 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина | >2 |  | мм |  |
|  |  |  | диапазон рабочих температур | -65…+125 |  | °C |  |
| 104 | Керамогранит тип 1 |  | толщина | >7.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | >550 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | <150 |  | мм |  |
| 105 | Керамогранит тип 2 |  | толщина | >7.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | >550 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | >550 |  | мм |  |
| 106 | Мастика |  | Состав мастики | из наполнителя, из нефтяного битума; из смеси битумов, с пластификатором; без пластификатора |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБР-75 ; МБР-90 ; МБР-100 |  |  |  |
|  |  |  | Вяжущее | битумы нефтяные изоляционные; битумы нефтяные строительные; смесь изоляционных и строительных битумов |  |  |  |
|  |  |  | Пластификатор | Масло зеленое; отсутствие |  |  |  |
| 107 | Шайбы |  | класс точности | А; С |  |  |  |
|  |  |  | исполнение | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр отверстия | ≥ 10.5 |  | мм |  |
|  |  |  | диаметр шайбы | ≤ 24 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина | ≥ 2 |  | мм |  |
|  |  |  | материал | углеродистые стали; легированные стали; коррозионно-стойкие стали |  |  |  |
|  |  |  | вид | с покрытием; без покрытия |  |  |  |
| 108 | Шурупы с потайной головкой |  | материал | из низкоуглеродистой стали; из коррозионностойкой стали |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | >5.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина шурупа | >70 |  | мм |  |
|  |  |  | шлиц | с прямым шлицем; с крестообразным шлицем |  |  |  |
| 109 | Пленка полиэтиленовая прозрачная |  | Тип | из полиэтилена высокого давления (низкой плотности); из композиций на основе полиэтилена с добавлением красящих пигментов и стабилизаторов |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | <0.15 |  | мм |  |
|  |  |  | Рабочий интервал температур | минус 60 … плюс 80 |  | °С |  |
|  |  |  | Цвет | Голубая; бесцветная |  |  |  |
| 110 | Проволока медная |  | толщина | >1 |  | мм |  |
| 111 | дверь двухстворчатая с остеклением |  | высота | >2010 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | >1580 |  | мм |  |
| 112 | Винты самонарезающие |  | Исполнение | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | длина | ≥ 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр резьбы | 4.0; 5.0; 6.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка стали | 20кп; 30ХГСА |  |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | 1.75; 2.0; 2.5 |  | мм |  |

форму подготовил:

Начальник хозяйственного отдела									         Сукиасян А.А.

______________________										_________________________________

(должность)									         		(подпись, расшифровка, дата)

инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - инструкция:

участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала),  используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии),  наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных

государств).

сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара, в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам, ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП: 2.ГОСТ 8969-75 3.ГОСТ 14254-2015 7.ГОСТ 9698-86 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28338-89 ГОСТ 356-80 ГОСТ 3706-93 10.ГОСТ Р 53338-2009 ГОСТ Р 52749-2007 11.ГОСТ 2162-97 13.ГОСТ 4028-63 ГОСТ 283-75 18.ГОСТ  7798-70 19.ГОСТ 7338-90 22.ГОСТ 1147-80 ГОСТ 1146-80 ГОСТ 1144-80 ГОСТ 1145-80 24.ГОСТ 14254-2015 26.ГОСТ 5781-82  27.ГОСТ 28013-98  ГОСТ 10178-85 ГОСТ 25328-82  28.ГОСТ 28196-89 ГОСТ 9825-73 31.ГОСТ Р 50030.2-2010 ГОСТ Р 50345-2010 32.ГОСТ 13448-82 38.ГОСТ 1779-83 44.ГОСТ 26349-84 ГОСТ 28338-89 ГОСТ 356-80 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 28908-91 ГОСТ 21345-2005  45.ГОСТ 10503-71 ГОСТ 9825-73 47.ГОСТ 3262-75 48.ГОСТ 3262-75 49.ГОСТ 3262-75 50.ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73 51.ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 53.ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80  ГОСТ  8732-78 ГОСТ 8731-74 59.ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 356-80 60.ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 15150-69   64.ГОСТ 9330-2016 ГОСТ 32304-2013 65.ГОСТ Р 54350-2015 ГОСТ 14254-2015 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 ИЮЛЯ 2011 Г. № 602 73.ГОСТ 1153-76 75.ГОСТ 3826-82 77.ГОСТ 23279-2012 78.ГОСТ 18992-80 80.ГОСТ 19772-93 ГОСТ 8510-86 81.ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005   ГОСТ 380-2005 ГОСТ 8510-86  94.ГОСТ ИСО 161-1-2004 ГОСТ Р 53630-2015 99.ГОСТ 7338-90 ГОСТ 15150-69 100.ГОСТ 28013-98 106.ГОСТ 15836-79 107.ГОСТ 11371-78 ГОСТ 18123-82 108.ГОСТ 1145-80 ГОСТ 1147-80

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложении №1 к Техническому заданию (Сведения о качестве товаре). в случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие символы и обозначения:

символ «±» означает что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; символ «<» означает что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) меньше указанного значения;  символ «>» означает что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) больше указанного значения; символ «≥» означает что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) больше указанного значения или равный ему; символ «≤» означает что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) меньше указанного значения или равный ему; символ «,» означает что, участнику необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ; символ «;» означает что, участнику необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ (при одновременном использовании символа «точка с запятой» и символа «запятая» приоритет имеет символ «запятая»); символ «…» означает что, участнику необходимо предоставить диапазон (-ы) значений, не включая крайние значения (при этом  если требуемое значение параметра сопровождается символом «*»,  то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра); слова «не более» означают что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) меньше указанного значения или равный (-ые) ему; слова «не менее» означают что, участнику необходимо предоставить в заявке конкретный (-ые) показатель (-и) больше указанного значения или равный (-ые) ему; слова «при наличии» означают что, участник предоставляет значение, предлагаемое заказчиком на выбор или указывает «отсутствует» или указывает «не применяется». Схемы, эскизы, изображения, представленные в Сведениях о качестве товаре, носят информационный характер, представление в составе заявки не обязательно. Десятичные знаки отделяются точкой.

ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые Заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. В случае указания символа «()» в столбце «требуемое значение», символ читать как дополнительное или уточняющее требование. в случае если слова и символы не наделены каким-либо значением в настоящей инструкции, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. при указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.