ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт  имущественного комплекса   АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

- Наименование и адрес выполнения работ.

  - Ремонт имущественного комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

  - Адреса выполнения работ: г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 13, г. Москва, аллея Первой Маевки, д. 15.

2. Цель работы.

2.1. Цель работы – поддержание помещений и инженерных коммуникаций имущественного комплекса в исправном и рабочем состоянии.

- Общие требования.

  - Сметная документация составляется по нормативной   базе ТСН 2001  для

г. Москвы с применением индексов пересчета, действующих на момент подачи Заявки на участие в конкурсной процедуре.  Основанием для составления сметной документации является перечень основных объемов и  видов работ (п.3.3.). Смета передается Заказчику в бумажном и электронном виде в формате программного комплекса Смета РУ.

3.2. До начала работ Заказчик формирует Заявки на основании перечня основных объемов и видов работ  (п. 3.3.) Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком  локальную смету, сметная документация составляется по нормативной   базе       ТСН 2001       для г. Москвы с применением индексов пересчета, действующих на момент составления Заявки. Смета передается Заказчику на утверждение в бумажном и электронном виде в формате программного комплекса Смета РУ.

3.3. Перечень основных объемов и видов работ*:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж системы охранной сигнализации и видеонаблюдения (видеокамеры, кабель, датчики) | м2 | 748,00 |
| 2 | Демонтаж сплит-систем кондиционирования воздуха | шт | 16,00 |
| 3 | Отбивка штукатурки с потолков | м2 | 144,00 |
| 4 | Разборка металлического каркаса потолка из уголков и арматуры | м2 | 144,00 |
| 5 | Разборка вентиляционных воздуховодов | м | 181,00 |
| 6 | Расчистка стен от старых красок | м2 | 2040,00 |
| 7 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 53,10 |
| 8 | Разборка каркасных деревянных перегородок | м2 | 177,54 |
| 9 | Разборка блочных перегородок | м3 | 114,20 |
| 10 | Демонтаж дверных блоков однопольных с наличниками | шт | 34,00 |
| 11 | Демонтаж дверных блоков двупольных 2300х1500 с наличниками | шт | 4,00 |
| 12 | Разборка керамической плитки со стен | м2 | 104,00 |
| 13 | Разборка стяжки до 50мм | м2 | 748,00 |
| 14 | Разборка полов из линолеума | м2 | 370,00 |
| 15 | Разборка полов из штучного паркета | м2 | 748,00 |
| 16 | Демонтаж плинтуса | м | 612,00 |
| 17 | Демонтаж светильников люминесцентных | шт | 245,00 |
| 18 | Демонтаж розеток | шт | 274,00 |
| 19 | Демонтаж выключателей | шт | 39,00 |
| 20 | Демонтаж кабель канала пвх | м | 435,00 |
| 21 | Демонтаж кабеля сечением до 2,5мм2 в гофротрубе диаметром 20-25мм | м | 8720,00 |
| 22 | Укрытие пленкой | м2 | 1 600,00 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Улучшенная штукатурка стен цементным раствором с армированием сеткой | м2 | 1 243,00 |
| 2 | Штукатурка колон, ригелей | м2 | 212,00 |
| 3 | Монтаж цельностеклянных перегородок из закаленного стекла толщиной 10мм с защитной матовой пленкой, фурнитура из нержавеющей стали | м2 | 217,00 |
| 4 | Обшивка стен ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу | м2 | 481,00 |
| 5 | Монтаж перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу 100мм с двухслойной обшивкой ГКЛВ 12мм | м2 | 52,00 |
| 6 | Выравнивающая штукатурка стен с установкой перфорированных уголков | м2 | 475,00 |
| 7 | Улучшенная окраска стен в два слоя водоэмульсионной колерованной краской | м2 | 2 040,00 |
| 8 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 104,00 |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | Улучшенная окраска потолка в два слоя водоэмульсионной краской | м2 | 182,00 |
| 2 | Монтаж подвесного потолка Армстронг, плита retail board 90 rb 600x600x12 мм | м2 | 604,00 |
| 3 | Монтаж подвесного потолка грильято стандарт ячейка 100х50мм, толщина стали 0,4мм, цвет серый | м2 | 144,00 |
| 4 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в один уровень | м2 | 29,30 |
| 5 | Монтаж акустического потолка THERMATEX dB Acoustic АКУСТИК dB 600x600x30 SK-24, монтаж на высоте 8м | м2 | 494,00 |
|  | Проемы |  |  |
| 1 | Монтаж межкомнатных дверей 2000х900-600мм, натуральный шпон, усиленное полотно со сплошным заполнением брусом | шт | 14,00 |
| 2 | Монтаж цельностеклянных дверей, толщина закаленного стекла 10мм с защитной матовой пленкой, фурнитура из нержавеющей стали, напольные доводчики | шт | 21,00 |
| 3 | Дверь противопожарная алюминиевая светопрозрачная внутренняя, двустворчатая, профиль ALUTECH 62, стеклоблоки огнестойкие РЕФРАГЛАСС, без импостов, по три петли на полотно, рабочая створка 900 мм, без порога, правая, замок ролик, ручка скоба, размер по коробке (ВхШ) 2060х1400 ммм, EIW 60, RAL 9016 | шт | 1,00 |
| 4 | Врезка замков, установка дверных ручек | шт | 14,00 |
| 5 | Установка наличников | м | 154,00 |
| 6 | Установка доборов шириной до 200мм | м | 70,00 |
| 7 | Окраска металлических дверей | м2 | 26,00 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Устройство стяжки пола толщиной до 50мм | м2 | 748,00 |
| 2 | Укладка керамогранита 600х600мм на полы | м2 | 29,30 |
| 3 | Устройство наливного пола толщиной до 10мм | м2 | 748,00 |
| 4 | Настил покрытия из износостойкой виниловой плитки Таркетт Art Vinyl LOUNGE класс 43 | м2 | 374,00 |
| 5 | Укладка покрытия из ковровой плитки 500х500мм Интерфейс Biosfera Boucle 7185 | м2 | 374,00 |
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с соединительными элементами | м | 418,00 |
| 7 | Монтаж металлических порожков | м | 120,00 |
|  | Вентиляция и кондиционирование |  |  |
| 1 | Монтаж воздуховодов приточной вентиляции с фасонными частями из оцинкованной стали 0,7мм | м | 181,00 |
| 2 | Замена радиального вентилятора ВР 80-75, схема 5, 11кВт | шт | 2,00 |
| 3 | Замена калориферов КСК 4-11 | шт | 2,00 |
| 4 | Установка канальных вентиляторов RK 600x350 E3 | шт | 2,00 |
| 5 | Монтаж вентрешеток | шт | 32,00 |
| 6 | Монтаж VR-V системы кондиционирования воздуха, наружный блок VRF GREE GMV5 GMV-560WM/E-X | шт | 1,00 |
| 7 | Прокладка трассы системы кондиционирования воздуха из медной трубы | м2 | 748,00 |
| 8 | Прокладка трассы дренажной системы кондиционирования воздуха | м2 | 748,00 |
| 9 | Монтаж внутренних кассетных блоков GMV-Rh56T/Na-K | шт | 20,00 |
|  | Электромонтажные и слаботочные работы |  |  |
| 1 | Пробивка отверстий диаметром до 30мм в кирпичной перегородке | шт | 43,00 |
| 2 | Штробление кирпичных стен под кабель | м | 481,00 |
| 3 | Монтаж кабельных лотков 200х50мм с фасонными частями | м | 174,00 |
| 4 | Монтаж кабельных лотков 100х50мм | м | 36,00 |
| 5 | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5мм2 в лотках | м | 735,00 |
| 6 | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5мм2 в лотках | м | 412,00 |
| 7 | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5мм2 в гофротрубе 20мм | м | 3 110,00 |
| 8 | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5мм2 в гофротрубе 20мм | м | 976,00 |
| 9 | Монтаж розеток 220В скр. проводки с заземлением | шт | 254,00 |
| 10 | Монтаж выключателей | шт | 39,00 |
| 11 | Монтаж светодиодных светильников 4х18Вт встраиваемых в подвесные потолки Армстронг | шт | 214,00 |
| 12 | Монтаж электрощитов на 12 модулей с автоматическими выключателями (25А, 16А, 16А, 10А) | шт | 34,00 |
|  | Отопление |  |  |
| 1 | Монтаж стальных панельных радиаторов Керми 1000х500х22 | шт | 34,00 |
| 2 | Монтаж терморегулятора | шт | 34,00 |
| 3 | Монтаж шарового крана 1/2 | шт | 68,00 |
| 4 | Прокладка полипропиленновых труб диаметром 20мм | м | 218,00 |
|  | Прочее |  |  |
| 1 | Очистка помещений от хозяйственного мусора | м3 | 217,00 |
| 2 | Вынос и погрузка вручную строительного мусора в контейнер | м3 | 217,00 |
| 3 | Перевозка и утилизация строительного мусора | м3 | 217,00 |

* - Виды и объемы работ могут изменяться/добавляться/исключаться.

3.4. Подрядчик осуществляет работы по заявкам Заказчика (форма Заявки - приложение № 2 к договору).

3.5. Квалификация штатного ремонтного персонала Подрядчика должна соответствовать характеру и категории сложности выполняемой работы.

3.6.    Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (материально-технические, трудовые):

-   опыт выполнения аналогичных  договоров желательно не менее трех лет;

-   положительные отзывы желательно на протяжении трех лет;

- копии документов (сертификаты, удостоверения, дипломы, подтверждающие квалификацию исполнителей);

- наличие производственно материальной базы желательно на территории г. Москвы или ближайшего Подмосковья;

- при наличии работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик обязан состоять в Саморегулируемом обществе (СРО) и иметь допуск на производство работ;

3.7.  Производство работ, оформление исполнительной документации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003., а так же подрядная организация должна руководствоваться следующими нормативными документами:

- Существующая проектная документация Приложение №1);

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 60.13330.2012  «Отопление,  вентиляция и кондиционирование»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-  ПУЭ - 2000  Правила устройства электроустановок;

- СТО 56947007-29.240.119-2012 «Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов ПАО «ФСК ЕЭС»;

-  Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- другие нормативные документы, утвержденные постановлениями Министерства труда и социального развития Российской Федерации, ПАО «ФСК ЕЭС» и Ростехнадзора России.

- Требование выполнения норм охраны труда и техники безопасности

4.1 Подрядчик обязан соблюдать действующие в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» правила внутреннего трудового распорядка, пропускного режима, пожарной безопасности. Выполнение монтажных работ должно проходить строго по календарному графику выполнения работ. Обеспечение сохранности материалов, инструментов, оборудования, техники Подрядчика на местах производства работ возлагается на Подрядчика. Вывоз оборудования, лома металла и складирование материалов производится  по согласованию с Заказчиком.

4.2. Меры безопасности должны соответствовать «Межотраслевым правилам по охране труда», правилам и нормам проведения строительных работ

4.3.  Весь персонал Подрядной организации должен быть обучен и пройти проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, пожарной безопасности, ОТ и ТБ. Обязательное наличие удостоверений подтверждающих допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением до 1000 В, административно-технического персонала не ниже IV группы, рабочий персонал – III группа;

4.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Приказ по предприятию Подрядчика о назначении лица, ответственного за соблюдение правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ;

4.5. Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;

4.6. Перед началом работ Подрядчик в отделе охраны труда Заказчика оформляет Акт допуск на проведение работ. Все работники по представленному списку обязаны в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» пройти вводный инструктаж по технике безопасности и расписаться в журнале проведения инструктажа. Ответственность за соблюдение техники безопасности работниками подрядной организации на территории АО «НТЦ ФСК ЕЭС» несет руководитель подрядной организации.

4.7. При производстве работ в сложных «стесненных» условиях подрядная организация обязана предоставить план производства работ (ППР);

4.8. Сварочные, огневые и другие спецработы должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим соответствующие удостоверения и наряд-допуск на проведение работ.

5.  Контроль и приемка работ.

5.1.  Подрядчик осуществляет входной контроль качества применяемых материалов, проводит оперативный контроль качества выполняемых работ, контролирует ход выполнения работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

5.2. По завершению работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации (исполнительные схемы прокладки инженерных коммуникаций, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

5.3. Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с пунктами 6.8.4, 6.8.7 СО 34.04.181-2003. Подрядчик обеспечивает своевременную сдачу по акту Заказчику скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, акты освидетельствования скрытых работ подписываются в присутствии Подрядчика.

5.4. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по  форме  КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6. Требуемые сроки выполнения работ.

6.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в  сроки указанные в Заявке и календарном графике производства работ.

- Срок гарантии.

  - Гарантийный срок отремонтированных помещений составляет 24 месяца с даты, подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами в 14-дневный срок.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения  недостатков.

Начальник ДЭИК – Начальник ОЭЗиС                                                                   Н.В. Соловьев